Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Zał. nr 1 do umowy

Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia

Wymagania podstawowe

| Parametry wymagane (minimalne) | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Przeznaczenie | Osobowy/dostawczy |  |
| Rodzaj nadwozia - typ | Wielozadaniowy |  |
| Ilość drzwi | 4/5 |  |
| Wymiary: |  |
| Rozstaw osi [mm] | 2785 +- 10% |  |
| Długość [mm] | 4403 +- 10% |  |
| Wysokość [mm] | 1844 +- 10% |  |
| Szerokość (bez lusterek) [mm] | 1832 +- 10% |  |
| Silnik: |  |
| Rodzaj | dwupaliwowy CNG/paliwo płynne, spełniający normę spalin Euro 6 metan lub wyższą i Euro 6 benzyna lub wyższą. Zamawiający dopuszcza zakup samochodu po fabrycznej przebudowie z auta o napędzie spalinowym lub innym na napęd na paliwo CNG. |  |
| Pojemność [ccm] nie mniej niż: | 1200 |  |
| Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym | wg normy Euro 6 lub wyższej |  |
| Moc silnika, nie mniej niż: | 70 KM |  |

# Wymagania pozostałe

| Podwozie |  |
| --- | --- |
| Rozmiar kół | minimum 14" |  |
| Rodzaj obręczy kół | stalowe |  |
| Ogumienie | Opony letnie |  |
| Sterowanie sprzęgła | mechaniczne (hydrauliczne) – niezależnie od rozwiązań konstrukcyjnych, sygnał wysyłany przez kierowcę (naciśnięcie nogą pedału sprzęgła) ma załączyć lub rozłączyć sprzęgło. |  |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna (manualna) |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
| Hamulce przód / tył | tarczowe / tarczowe |  |
| Kolorystyka nadwozia | niebieski |  |
| Bezpieczeństwo (minimum) |  |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub systemy równoważne |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości |  |
| Komfort (minimum) |  |
| Klimatyzacja: minimum manualna, filtr przeciwpyłowy, ogrzewanie |  |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi z przodu |  |
| Czujniki parkowania |  |
| Kamera widoku wstecznego |  |
| Regulacja położenia kolumny kierowniczej w jednej płaszczyźnie |  |
| Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja |  |
| Tylne światła przeciwmgielne + przednie halogeny przeciwmgielne, |  |
| Radio fabryczne lub zalecane przez producenta z głośnikami |  |
| Zabezpieczenie (minimum) |  |
| Immobiliser w kluczyku |  |
| Zamek centralny |  |
| Wyposażenie |  |
| Suwane drzwi z boku pojazdu |  |
| Tylne drzwi dwuskrzydłowe, uchylne lub podnoszone |  |
| W pojeździe miejsce minimum dla kierowcy i jednego pasażera |  |
| Wzmacniana podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną antypoślizgową |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Gaśnica |  |
| Linka holownicza |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami) |  |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający m.in. podnośnik oraz klucz do kół |  |
| Kołpaki fabryczne |  |
| Dywaniki fabryczne |  |
| Inne |  |
| Paliwo w zbiorniku minimum 10 litrów |  |
| Rodzaj samochodu oferowanego | Marka ........................................................................ Model ......................................................................... Cena brutto...............................................................zł Rok produkcji …………….. |

Dodatkowo:

Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu następujące wyposażenie:

- Komplet felg z oponami zimowymi

- apteczka